| Colore | Significato | Descrizione | Esempi applicativi |
| --- | --- | --- | --- |
| Rosso |  | Emergenza | Azione in condizione di pericolo o emergenza | Comando di arresto d'emergenza |
| Giallo |  | Anormale | Azione in caso di condizione anormale | Intervento manuale per riavviare un ciclo automatico interrotto o per sopprimere una condizione anormale |
| Verde |  | Sicurezza | Azionare per predisporre una condizione di sicurezza | Comando di avviamento |
| Blu |  | Obbligatorio | Azione di ripristino (reset) | Ripristino relè di protezione intervenuto |
| Bianco |  | Manovra ordinaria | Azione per l'avvio generale delle funzioni ad eccezione dell'arresto di emergenza | Avviamento, inserzione |
| Grigio |  |  |  | Comando ad impulsi (avviamento-disinserzione) |
| Nero |  |  |  | Comando ad azione mantenuta |

Tab. 7 - Codice dei colori dei pulsanti

| Colore | Significato | Spiegazione |
| --- | --- | --- |
| Rosso |  | Emergenza | Condizioni pericolose, situazione che necessita di una risposta immediata |
| Giallo |  | Anormale | Attenzione Condizione anormale Condizione critica imminente |
| Verde |  | Sicurezza Condizione normale | Indica una condizione sicura oppure un'autorizzazione a procedere |
| Blu |  | Obbligatorio | Indicazione di una condizione che richiede un'azione dell'operatore |
| Bianco |  | Nessun significato specifico | Qualsiasi significato può essere utilizzato tutte le volte che si presenta un dubbio sull'uso di rosso, giallo, verde |