Temporizzatore con ritardo all’eccitazione

Temporizzatore con ritardo all’eccitazione con memoria

Temporizzatore con ritardo alla diseccitazione

Se si esegue un reset, i temporizzatori TOF possono essere riavviati solo dopo una transizione ON – OFF dell’ingresso di abilitazione

NOTE

Per una temporizzazione di 20s, per esempio, possono essere utilizzati sia i temporizzatori con base dei tempi 10ms che 100ms. La domanda allora è: è indifferente usare l’uno o l’altro?

In teoria si in quanto entrambi possono conteggiare tale tempo, ma la differenza tra i due è che il primo commette un errore più piccolo del secondo consentendo una temporizzazione più precisa avendo una risoluzione di 10ms anziché 100ms.

Si ricorda che la risoluzione rappresenta la minima variazione apprezzabile della grandezza in esame. Nel nostro caso 10ms e 100ms

La base dei tempi è il circuito che genera questi precisi intervalli di tempo.