Alunno---------------------------------------------  Classe …….      Data--------------------        Prof. Messina

OGGETTO: Ciclo di lavoro di una pressa con cilindro a semplice effetto e valvola monostabile

Specifiche:

Realizzare il programma per il ciclo di una pressa secondo i seguenti requisiti:

- Il funzionamento della pressa deve avvenire con comando di sicurezza a due mani e dopo 5 secondi dall’avvenuto comando.

- La discesa della pressa avviene inoltre se esistono le condizioni di schermo di protezione chiuso e punzone in alto.

- La salita del punzone immediata deve avvenire per emergenza:

- se si dovesse aprire uno dei due pulsanti

- se si dovesse aprire lo schermo

e in ciclo quando il punzone tocca il sensore Pbasso.

- Prevedere l’accensione di una lampada che segnali la movimentazione della pressa .

| INGRESSI | USCITE |
| --- | --- |
| FUNZIONE | STATO LOGICO | INDIRIZZO | FUNZIONE | INDIRIZZO |
| S1 comando | N.O. - 0 | I0.0 | Discesa | Q0.0 |
| S2 comando | N.O. - 0 | I0.1 | Salita | Q0.1 |
| Sch. schermo protez. | N.O. - 0 | I0.2 | Segnalaz. Movimento | Q0.2 |
| P alt. punzone alto | N.O. - 0 | I0.3 | Segnalaz. Schermo aperto | Q0.3 |
| P bas punzone basso | N.O. - 0 | I0.4 |  |  |

Lista istruzioni

Avvio temporizzatore a condizioni iniziali verificate

LD     I0.0

A      I0.1

A      I0.2

TON    T37, 500

Discesa pressa per chiusura T e risalita per apertura PB o condizione iniziale non più verificata.

LD     T37

A       I0.3

AN     I0.4

=      Q0.0

=      Q0.1

Segnalazione movimento pressa

LD     Q0.0

=      Q0.2

Segnalazione schermo aperto

LD     I0.2

=      Q0.3

SCHEMA KOP

# Text boxes

# P alto

# P basso

P schermo

Comando a due mani

Schermo di protezione