Alunno---------------------------------------------  Classe …….      Data--------------------        Prof. Messina

OGGETTO: ciclo automatico per il comando di una confezionatrice

Specifiche:

- Eseguito l'avvio ciclo tramite il pulsante PM, il nastro KM trasporta dei barattoli di miele;

- Tramite un Sensore i barattoli vengono rilevati e successivamente contati tramite un contatore;

- Con 10 barattoli la scatola risulta riempita;

- Quando la scatola è piena si arresta il motore;

- Sostituita la scatola piena con una vuota il ciclo riprende;

- Il sensore Micro si chiude non appena viene posta la scatola vuota sul pistone e si apre quando viene tolta la scatola;

- Un pulsante di arresto PA ferma in qualsiasi istante l’impianto.

Tabella assegnazione ingressi

| NOME | INDIRZZO | FUNZIONE | LIV. LOGICO |
| --- | --- | --- | --- |
| PM | I0.0 | Pulsante di avvio ciclo | NO |
| PA | I0.1 | Pulsante di fine ciclo | NC |
| Micro | I0.2 | Finecorsa | NO |
| B1 | I0.3 | Sensore conteggio | NO |

Tabella assegnazione uscite

| NOME | INDIRIZZO | FUNZIONE | LIV. LOGICO |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | Q0.0 | Attivazione Motore 1 ( nastro A) | 0 |
| H1 | Q0.4 | Segnalazione movimento nastro | 0 |

Lista istruzioni

1. Avvio e arresto ciclo

LD     I0.0

O      M0.0

A      I0.1

=      M0.0

- Conteggio delle scatole

LD     I0.3

LDN    I0.2

CTU    C0, 10

3.  Avvio nastro

LD     M0.0

A      I0.2

AN     C0

=      Q0.0

4.  Segnalazione movimento nastro

LD     Q0.0

=        Q0.1

SCHEMA KOP