- I contatti di potenza di qualsiasi contattore sono a riposo :

  - (sempre chiusi

  - dipende dalla rotazione del motore (marcia avanti o marcia indietro)

  - sempre aperti

  - alcuni chiusi e alcuni aperti

- Nel contattore il movimento di chiusura o apertura dei contatti, avviene:

  - tramite l’azione manuale del pulsante

  - solo tramite l’azione delle molle di richiamo

  - mediante un sistema elettromagnetico

  - quando nella bobina del contattore non circola più corrente

- Il relè termico accoppiato ad un contattore svolge la mansione di:

- proteggere contro il corto circuito

- diseccitare la bobina del contattore in caso di aumento della temperatura del motore oltre i 20%

- diseccitare la bobina del contattore al verificarsi di un sovraccarico

- proteggere sia contro il corto circuito che contro il sovraccarico

- Se in un circuito di teleinversione non si  interbloccno elettricamente i contattori di marcia avanti e marcia indietro si potrebbe verificare:

  - il circuito funziona regolarmente - con l’interblocco si sarebbe sviluppato un cortocircuito tra le fasi d’alimentazione del motore.

  - nulla, l’interblocco elettrico è solo una sicurezza aggiuntiva qualora non funzionasse il relè termico

  - un cortocircuito tra le fasi d’alimentazione del motore

  - i contattori K1 e K2 vibrano

# Precisare nell’ apposito spazio a quale tipo d’impianto si riferiscono gli schemi in esame.

# Assegnare ad ogni elemento dello schema di comando riportato la sua denominazione, cerchiare i contatti di interblocco e nel circuito di potenza indicare anche la numerazione dei morsetti dei contattori e del relè termico

# Schemi di comando e di potenza di un impianto di…………………………………..………………..…………….

# Precisato che gli schemi sotto riportati si riferiscono ad un impianto per l’avviamento di un m.a.t.  stella – triangolo:

# Correggere lo schema di comando cerchiando l’errore e modificando la denominazione errata.

# Assegnare ad ogni elemento dello schema di potenza la corretta denominazione.

# Assegnare ad ogni elemento dello schema di potenza e di comando la corretta denominazione.

# Collegare le fasi del motore per il collegamento a stella e a triangolo

Stella						             Triangolo

- Nell’avviamento stella – triangolo all’atto dell’avviamento ogni fase viene alimentata con:

  - una tensione    3   volte minore della tensione di fase e con I = If

  - una tensione    3   volte minore della tensione di linea e con I =    3  If

  - una tensione    3   volte minore della tensione di linea e con I =  If

  - una tensione    3   volte minore della tensione di fase e con I =   3  If

- Un motore con corrente nominale In = 29 A e coppia di spunto  215,6 Nm, all’atto dell’avviamento a stella avrà :

- Is = 87 A  e   Cs = 36,6Nm

- Is = 67,6 A  e Cs = 36,6Nm

- Is = 87 A  e   Cs = 71,86Nm

- Is = 67,6 A  e Cs = 71,86Nm

- Tre motori hanno rispettivamente le seguenti caratteristiche: 1)  Cs /Cn = 2,2 e Cn = 39 Nm ; 2); Cs /Cn = 2,2 e Cn = 94 Nm;  3) Cs/Cn=2,4  e Cn = 49 Nm . Si vuole applicare all’asse una coppia resistente Cr=40Nm. Quale dei tre motori potrà essere avviato con sicurezza con il collegamento stella - triangolo

- il primo

- il secondo

- il terzo

- Trascurando il fattore K la coppia sviluppata da un motore è proporzionale al quadrato della tensione di linea.

Vero				Falso

- Un motore alimentato da una dorsale lunga 8m con K (c.t.u.) = 2,44 assorbe una corrente di In = 22 A. Calcola sia la V sulla linea con il motore in funzionamento nominale sia quella all’istante di spunto del motore.

V =   ……………………mV = …………V                  V  (allo spunto)  =   …………….…….mV = ……………V

- Se durante il collaudo dell’impianto si verifica che quando avviene la commutazione da stella a triangolo, i contattori commutano regolarmente ma il motore si ferma quale errore può essere stato commesso?

- errato collegamento della linea trifase

- errata alimentazione trifase : il motore è stato alimentato con tensione trifase 220V anziché a 400V

- errato collegamento a stella avvolgimenti del motore

- errato collegamento a triangolo avvolgimenti del motore

- errata alimentazione del circuito di comando

- Il motore a 4 poli utilizzato in laboratorio ha una potenza di 2,5 KW  con velocità nominale 1410 g/min, con coppia nominale 15 N m ,   = 2,3  e  = 2,5 .

Ricavare la caratteristica meccanica

La riduzione della coppia resistente Cr cosa comporta ?

Alunno………………………………………..………  Classe 3^A      Data…………….

- Si vuole realizzare un impianto che comanda una pressa.  Il funzionamento della pressa deve avvenire con:

- comando di sicurezza a due mani e dopo 2 secondi dall’avvenuto comando.

- La discesa della pressa avviene inoltre se esistono le condizioni di schermo di protezione chiuso e punzone in alto.

La salita del punzone deve avvenire per emergenza:

- se si dovesse aprire uno dei due pulsanti

- se si dovesse aprire lo schermo

- e in ciclo, ossia nel funzionamento normale, quando il punzone tocca il sensore P basso.

Prevedere l’accensione di una lampada che segnali la movimentazione della pressa .

SCHEMA DI COMANDO

# Text boxes

K1

K2

Schermo di protezione

Comando a due mani

P schermo

# P basso

# P alto

PUNTEGGIO PER OGNI RISPOSTA ESATTA

Domande da 1 a 4	 	punti 0,3

Domande da 5 a 7 		punti 1

Domande da 8 a10  		punti 05

Domande  11 , 13, 14		punti 1

Domanda 12			punti 0,3

Domanda 15			punti 1

U1      V1     W1

T

K2

K3

K1

U2      V2      W2

M.A.T.

U1       V1     W1

U2      V2      W2

K3

K1