Alunno---------------------------------------------  Classe …….      Data--------------------        Prof. Messina

OGGETTO: Porta scorrevole automatica per supermercato

Specifiche:

Se una persona entra nello spazio di rilevazione dei sensori la porta si apre e rimane aperta per 8 sec. Trascorso tale tempo si chiude. Se durante la temporizzazione il sensore rileva un altro passaggio il temporizzatore riconta gli 8 sec.

Se la porta è in fase di chiusura e viene rilevato un passaggio la porta si riapre.

Se durante il ciclo (apertura o chiusura) si resetta con I1.6 la porta si blocca e solo dopo aver riattivato l’impianto con I1.5 e si rileva un passaggio la porta si riapre.

| INGRESSI |
| --- |
| NOME | FUNZIONE | STATO LOGICO | INDIRIZZO |
| S1 | Pulsante di attivazione | N.O. - 0 | I0.0 |
| S2 | Pulsante disattivazione | N.O. - 0 | I0.1 |
| B1 | sensore presenza | N.O. - 0 | I0.2 |
| B2 | sensore presenza | N.O. - 0 | I0.3 |
| Fc1 | Finecorsa porta chiusa | N.O. - 0 | I0.4 |
| Fc2 | Finecorsa porta aperta | N.O. - 0 | I0.5 |
| USCITE |
| NOME | FUNZIONE | INDIRIZZO |
| K1 | Apertura porta | Q0.0 |
| K2 | Chiusura porta | Q0.1 |
| H1 | Segnalazione apertura | Q0.2 |

Lista istruzioni

1. Attivazione generale

LD     I0.0

S      M0.0, 1

2. Disattivazione generale

LD     I0.1

R      M0.0, 1

3. Apertura porta tramite i sensori di

Rilevamento ed arresto a fine apertura

LD     M0.0

LD     I0.4

A       I0.2

O      I0.2

O      I0.3

O      Q0.0

ALD

AN     I0.5

AN     Q0.1

=      Q0.0

SCHEMA KOP

# Text boxes

4. Sosta della porta in apertura

LD     M0.0

A      I0.5

AN     I0.3

AN     I0.2

TON    T37, 150

5. Chiusura della porta per fine    sosta porta aperta

LD     M0.0

LD     T37

O      Q0.1

ALD

A      I0.5

AN     Q0.0

=      Q0.1

6. Segnalazione movimento

LD     Q0.0

O      Q0.1

=      Q0.2