AREA DI PROFESSIONALIZZAZIONE

CLASSE V T.I.E.L. - Modulo elettropneumatica

Alunno---------------------------------------------       Data--------------------        Prof. Messina

OGGETTO: Ciclo di lavoro di una pressa con cilindro a semplice effetto e valvola monostabile

Specifiche:

Realizzare lo schema elettrico funzionale e di potenza, utilizzando cilindri a doppio effetto e elettrovalvole bistabili, per il ciclo di una pressa secondo i seguenti requisiti:

- Il funzionamento della pressa deve avvenire con comando di sicurezza a due mani e dopo 5 secondi dall’avvenuto comando dopo il ritiro del pezzo calcato.

- La discesa della pressa avviene inoltre se esistono le condizioni di schermo di protezione chiuso e punzone in alto.

- La salita del punzone immediata deve avvenire per emergenza:

- se si dovesse aprire uno dei due pulsanti

- se si dovesse aprire lo schermo

e in ciclo quando il punzone tocca il sensore Pbasso.

- Prevedere l’accensione di una lampada che segnali la movimentazione della pressa .

# Text boxes

# P alto

# P basso

P schermo

Comando a due mani

Schermo di protezione