Cilindri pneumatici

Il cilindro è un attuatore che trasforma l'energia del fluido compresso in una forza direttamente proporzionale alla superficie del pistone e alla pressione di alimentazione.

I cilindri lineari

I cilindri lineari realizzano un movimento rettilineo eseguito con elementi meccanici eventualmente in collegamento con comandi elettrici

I cilindri sono composti da

1. un corpo, generalmente un tubo di acciaio senza saldature, con una finitura interna tale da rendere minimo l'attrito di scorrimento e contenere a livelli accettabili l'usura delle guarnizioni

2. uno stelo, un'asta d'acciaio, a sezione piena o cava rigidamente collegata al pistone e sporgente dalla testata anteriore del cilindro per rendere possibile il collegamento con l'utilizzazione. In alcuni casi può sporgere da entrambe le testate (cilindro ad asta doppia)

3. il pistone è costituito da un disco metallico che porta sulla superficie esterna una o due guarnizioni. Il disco del pistone è collegato rigidamente con l'asta.

4. le testate realizzano la tenuta con il corpo e lo stelo. Quella anteriore guida il gruppo pistone-stelo durante il movimento

Si suddividono in cilindri :

a semplice effetto

a doppio effetto

I cilindri a semplice effetto esercitano una forza in un solo verso e si suddividono a loro volta in:

a semplice effetto spingente (in spinta)

a semplice effetto traente (in trazione)

Il pistone ritorna in sede mediante molla o per effetto dina forza esterna

I cilindri a doppio effetto sviluppano una forza sia in trazione che in spinta, dipende da quale lato si applica la pressione - lato stelo o lato pistone –

Tra i cilindri a doppio effetto bisogna considerare anche quelli:

con asta passante

senza stelo

a doppio stelo

rotanti

Cilindro con asta passante
L'asta passante garantisce una guida migliore e quindi vi è una garanzia in più che il pistone sia sempre perpendicolare al proprio asse.

Cilindro senza stelo
E' un cilindro privo di stelo, il moto viene trasmesso o tramite un cavo flessibile, che viene guidato sopra due rulli, oppure il moto viene trasmesso tramite forza magnetica

Cilindri a doppio stelo
Sono costituiti da un cilindro con due steli paralleli collegati esternamente da una piastre. La presenza di due steli impedisce la rotazione dello stelo.

Cilindri Rotanti

Permettono la rotazione di un albero fino a circa 360°. Il movimento lineare dei cilindri viene trasformato in movimento rotatorio oppure il fluido compresso agisce sulla faccia di una palmola collegata all'asse di rotazione.

I finecorsa

Possono funzionare in due modi:

lo stelo del cilindro aziona un contatto elettrico o pneumatico oppure il finecorsa è interno al pistone e all'avvenuta corsa questo emette un flusso magnetico che attiva un sensore esterno

si utilizza il segnale di pressione che proviene da una delle camere del pistone per stabilire la posizione del pistone.