Analisi di un sistema di II ordine - 5^A TIEL

Data la mappa poli zeri di figura si analizzi il sistema rispondendo alle seguenti domande:

- Come vengono definiti i poli del sistema

- Come si definisce la risposta al gradino del sistema

- Quanto vale la parte reale e la parte immaginaria dei poli

- Quanto vale la pulsazione naturale n

- Quanto vale il coefficiente di smorzamento 

- Scrivi la f.d.t. del sistema considerando un guadagno statico pari a 1

- Quanto vale la pulsazione del sistema che indicheremo con s

- Quanto vale il tempo di assestamento Ta

- Quanto vale la sovraelongazione S%

- Quanto vale il valore massimo del segnale di uscita

- Costruisci con Matlab la mappa Poli – Zeri, la risposta del sistema

- Partendo dal punto 9 riduci la Sovraelongazione S% del 40% lasciando inalterato il Ta e costruisci la nuova mappa Poli – Zeri , la risposta del sistema e la f.d.t.

- Partendo dal punto 9 lascia costante la Sovraelongazione S% e riduci il Ta del 30% e costruisci la nuova mappa Poli – Zeri , la risposta del sistema e la f.d.t.

- Partendo dal punto 9 riduci la Sovraelongazione S% del 40% e il Ta del 30% e costruisci la nuova mappa Poli – Zeri , la risposta del sistema e la f.d.t.

- Partendo dal punto 9 riduci la Sovraelongazione S% del 40% lasciando costante la pulsazione del sistema

SOLUZIONE

Si tengano presenti le tre relazioni che legano  al tempo di assestamento, alla pulsazione del sistema e alla sovraelongazione.

- i poli del sistema sono complessi e coniugati e

- la risposta viene definita sottosmorzata poiché le oscillazioni si smorzeranno gradualmente

- la parte reale dei poli vale -0,5 mentre la parte immaginaria vale ± j 4,975

- Per trovare il valore della pulsazione naturale n basta applicare il teorema di Pitagora al triangolo ABC della mappa Poli - Zeri

Considerato che i poli valgono:

Applicando il teorema di Pitagora al triangolo ABC

- per conoscere il coefficiente di smorzamento  basta fare la semplice considerazione che se

-n = -0,5         allora

- Per scrivere la f.d.t. del sistema (considerando un guadagno statico pari a 1) basta ricordare che:

E avendo tutti gli elementi che necessitano possiamo scrivere la f.d.t. ricordando che il guadagno statico  K = 1

- la pulsazione del sistema che abbiamo indicato con s per distinguerla dalla pulsazione naturale n si ricava facilmente dalla mappa Poli – Zeri. Essa corrisponde al cateto del triangolo ABC posto sull’asse immaginario pari a:

che tiene conto dello smorzamento introdotto all’oscillazione della pulsazione naturale.                      Infatti se non ci fossero nel sistema elementi dissipativi non ci sarebbe smorzamento e  sarebbe uguale a zero. Allora il sistema oscillerebbe alla pulsazione naturale n  poichè

n

- per trovare il tempo di assestamento Ta5% è necessario applicare la relazione

- la sovraelongazione vale:

- il valore massimo del segnale in uscita corrisponde al picco massimo raggiunto dall’uscita. Esso è dato dal valore a regime sommato alla percentuale della sovraelongazione S% riferita a tale valore a regime.

Ricordando che                             dove E è l’ampiezza del gradino in ingresso e K il guadagno statico

- la mappa Poli-Zeri del sistema si ottiene con Matlab con le istruzioni:

num=25;

den=[1 1 25];

g=tf(num,den)

pzmap(g)

La risposta del sistema si ottiene con Matlab con le seguenti istruzioni:

num=25;

den=[1 1 25];

g=tf(num,den)

step(g)

- per ridurre del 40% la sovraelongazione mantenendo costante il tempo di assestamento Ta bisogna avvicinare i poli all’asse reale. In questo modo  diminuisce, n diminuisce, ma rimane inalterato il prodotto n.

Riduciamo la S% dal 73% a circa il 44% riducendola, come richiesto, del 40%

Dal grafico( S% - ) ricaviamo il valore di  = 0,25 .

Essendo

-n = -0,5         allora                                                   e il

I nuovi poli sono:

Avendo ora tutti gli elementi possiamo scrivere la f.d.t. che ci permetterà, tramite Matlab, di ricavare la mappa poli – zeri e la relativa risposta.

La mappa poli zeri e la risposta sovrapposte alla prima saranno:

pzmap(g)

hold on

pzmap(g1)

num=25;

den=[1 1 25];

g=tf(num,den)

step(g)

num=4;

den=[1 1 4];

g1=tf(num,den)

step(g1)

step(g,g1)

la sovraelongazione vale:

- Volendo lasciare costante la Sovraelongazione S% e ridurre invece il Ta del 30% bisogna spostare i poli sulla stessa retta a  costante. In questo modo aumenta ovviamente n ma

rimane costante . Il prodotto n di conseguenza aumenta.

Lasciando quindi 0,1 aumento il valore din spostando, come detto, i poli sulla retta a                  costante allontanandosi dall’asse immaginario.

Poiché il Ta era di 8s e vogliamo ridurlo del 30% dobbiamo portarlo allora a 5,6s. Infatti

per cui

e

( il che significa che se l’ipotenusa del triangolo ABC considerato al punto 4,  è uguale a 7,14 , il cateto AB ( n) sarà pari a 0,714.

I nuovi poli sono:

Avendo ora tutti gli elementi possiamo scrivere la f.d.t. (sempre considerando K=1) che ci permetterà, tramite Matlab, di ricavare la mappa poli – zeri e la relativa risposta.

La mappa poli zeri e la risposta sovrapposte alla prima saranno:

- per ridurre del 40% la sovraelongazione e del 30% il tempo di assestamento Ta bisogna avvicinare i poli all’asse reale e contemporaneamente allontanarli dall’asse immaginario. In questo modo  diminuisce, n aumenta.

Riduciamo del 40% la S% , che dal 73% si porta a circa il 44%, come richiesto.

Dal grafico( S% - ) ricaviamo il valore di  = 0,25 .

Riduciamo il tempo di assestamento (8s) del 30% portandolo a 5,6s.

E’ facile ora ricavare n .

allora

e i nuovi poli sono:

Avendo ora tutti gli elementi possiamo scrivere la f.d.t. (sempre considerando K=1) che ci permetterà, tramite Matlab, di ricavare la mappa poli – zeri e la relativa risposta.

La mappa poli zeri e la risposta sovrapposte alla prima saranno:

- Per lasciare inalterata la frequenza di oscillazione del sistema è necessario lasciare costante il termine

per questo motivo si allontanano orizzontalmente  i poli dall’asse immaginario. Ciò comporta un aumento di n

Riduciamo la S% dal 73% a circa il 44% riducendola, come richiesto, del 40%

Dal grafico( S% - ) ricaviamo il valore di  = 0,25 .

Essendo la pulsazione del sistema iniziale pari a

Ricavando n con il nuovo valore  = 0,25 si otterrà:

-n = -1,28         allora

e i nuovi poli sono:

Avendo ora tutti gli elementi possiamo scrivere la f.d.t. (sempre considerando K=1) che ci permetterà, tramite Matlab, di ricavare la mappa poli – zeri e la relativa risposta.

La mappa poli zeri e la risposta sovrapposte alla prima saranno:

# Text boxes

A                           B

n

C

1,09

4,975

4,975

1,73

4,975

N.B.

La differenza tra il Ta calcolato e quello riportato sul grafico è dovuto all’approssimazione della formula  il cui numeratore è tra 3 e 4.