Risposta di un sistema del secondo ordine con zero nell’origine

La funzione di trasferimento di tale sistema è la seguente.

supponiamo di avere , cioè una risposta sottosmorzata e quindi poli complessi e coniugati.

La mappa poli –zeri. e la risposta al gradino diventano

Nella mappa poli zeri si notano oltre allo zero nell’origine i due poli complessi e coniugati

La presenza dello zero nell’origine modifica le prestazioni del sistema e quindi le caratteristiche dalla risposta al gradino:

- il guadagno statico diventa nullo, dunque a regime la risposta al gradino deve essere nulla

- la sovraelongazione non dipende soltanto dal coefficiente di smorzamento, ma anche dalla pulsazione naturale  e può essere determinata dalla formula :

dove a è l’ampiezza del gradino e K si ottiene togliendo lo zero nell’origine (ossia togliendo la s al numeratore) e ponendo s = 0 al denominatore.

- l’istante in cui si ha il valore massimo si determina con la formula:

- il tempo di assestamento al 5% è da intendersi come tempo necessario affinché la risposta al gradino assuma un valore pari al 5% del suo valore massimo e può essere determinato in modo approssimato con la formula

ATTENZIONE

Quanto detto vale se lo zero è nell’origine, se lo zero si trova in posizione generica bisogna procedere effettuando l’antitrasformata e tracciare il grafico della funzione.

Perché il legame tra  e la sovraelongazione non risulta facile  determinarlo come nei casi discussi finora. E’ possibile comunque analizzare il sistema mediante Matlab.