Alunno---------------------------------------------  Classe …….      Data--------------------        Prof. Messina

OGGETTO: inversione di marcia con finecorsa e sosta temporizzata (2 temporizzatori e con le istruzioni Set e Reset)

Specifiche:

- Avviare con comando manuale un motore verso destra o verso sinistra

- Toccato il finecorsa destro si deve fermare per 10 secondi

- Trascorso tale tempo si deve avviare verso sinistra

- Toccato il finecorsa sinistro si deve fermare per 15 secondi

- Trascorso tale tempo si deve avviare verso destra

- Il motore si deve fermare o per intervento termico o con il pulsante di stop

# Tabella delle assegnazioni

I0.0	Pulsante marcia a destra N.O.

I0.1	Pulsante marcia a sinistra N.O.

I0.2	Pulsante di stop N.C.

I0.3	Contatto relè termico N.C.

I0.4	Finecorsa a destra N.O.

I0.5	Finecorsa a sinistra N.O.

Q0.0	Bobina Marcia a destra

Q0.1	Bobina Marcia a sinistra

Q0.5	Segnalazione motore fermo

M0.0	Viene settata a inizio sosta a dx e resettata a fine sosta a dx

M0.1	Viene settata a inizio sosta a sx e resettata a fine sosta a sx

T37	temporizza sosta a destra

T38	temporizza sosta a sinistra

Lista istruzioni

Segnalazione motore fermo

LDN    Q0.0

AN     Q0.1

=      Q0.5

Inizio marcia a destra con comando manuale

LD     Q0.5

A      I0.0

AN     I0.4

S      Q0.0, 1

Inizio marcia a sinistra con comando manuale

LD     Q0.5

A      I0.1

AN     I0.5

S      Q0.1, 1

Fine corsa a destra

LD     Q0.0

A      I0.4

S      M0.0, 1

R      Q0.0, 1

Sosta a destra

LD     M0.0

TON    T37, +100

Marcia a sinistra automatica a fine sosta a destra

LD     M0.0

AN     T37

S      Q0.1, 1

R      M0.0, 1

Fine corsa a sinistra

LD     Q0.1

A      I0.5

S      M0.1, 1

R      Q0.1, 1

Sosta a sinistra

LD     M0.1

TON    T38, +150

Marcia a destra automatica a fine sosta a sinistra

LD     M0.1

AN     T38

S      Q0.0, 1

R      M0.1, 1

Stop per intervento del pulsante di stop o del relè termico

LDN    I0.2

ON     I0.3

R      Q0.0, 1

R      Q0.1, 1

R      M0.0, 1

R      M0.1, 1

Schema KOP