Alunno---------------------------------------------  Classe …….      Data--------------------        Prof. Messina

OGGETTO: impianto semaforico

Specifiche:

In prossimità di un passaggio pedonale si trova un semaforo.

Premendo uno dei pulsanti di richiesta SB1 o SB2 da parte dei pedoni il semaforo segnala allo scadere di tempi prefissati la seguente sequenza sequenza:

- verde per auto, rosso per pedoni

- giallo per auto, rosso per pedoni

- rosso per auto, verde per pedoni

- rosso per auto, rosso per pedoni

- vede per auto, rosso per pedoni

Lista Istruzioni

1. Rilevamento richiesta del verde per i pedoni

LD     I0.0

O      I0.1

O      M0.0

AN     T35

=      M0.0

2. Fase del Verde per le Auto

LDN    M0.0

ON     T33

=      Q0.4

3. Timer per fase giallo auto

LD     M0.0

TON    T33, +50

4. Fase del Giallo per le Auto

LD     M0.0

AN     T33

=      Q0.3

5. Fase del Rosso per le Auto

LD     M0.0

A      T33

=      Q0.2

Con il programma Step 7 Microwin si ricava facilmente anche lo schema KOP

SCHEMA KOP

# Text boxes

6. Avvio timer per fase Verde pedoni

LD     Q0.2

TON    T34, +100

7. Fase Verde per Pedoni

LD     Q0.2

AN     T34

=      Q0.1

8. Avvio Timer per ritardo fase giallo per le auto

LD     M0.0

A      T34

TON    T35, +50

9. Fase del Rosso per i pedoni

LD     M0.0

LDN    T33

O      T34

ALD

ON     M0.0

=      Q0.0