APPUNTI DI SISTEMI : sistemi di secondo ordine             prof. Messina Antonio

Nel dominio della variabile complessa s (LAPLACE) tutti i sistemi di secondo ordine hanno due diverse forme di rappresentazione della funzione di trasferimento:

- Forma generica

polinomio di II grado in s

- A è una costante

Essendo il polinomio di II grado il sistema a cui si riferisce è anch’esso di II grado.

b) Forma normale

polinomio di II grado in s

- K, guadagno statico, è il  valore che assume a regime il sistema se in ingresso vi è un gradino unitario

- è definita PULSAZIONE NATURALE del sistema, perché è la pulsazione con la quale oscillerebbe il sistema se non vi fosse nessun elemento a smorzare le oscillazioni

- è definito coefficiente di smorzamento e tiene conto di tutti gli effetti dissipativi presenti nei vari sistemi ( attrito per sistemi meccanici, resistenza per sistemi elettrici , ecc.), esso ci indica come risponde un sistema di II ordine a seconda di quali valori assumerà tra 0 e infinito, in particolare:

- =0  il sistema è oscillante e i poli immaginari puri, cioè parte reale nulla

- 0<<1 il sistema è sottosmorzato e i poli sono complessi e coniugati

- =1 il sistema è a smorzamento critico e i poli sono reali e coincidenti

- >1 il sistema è sovrasmorzato e i poli sono reali e distinti

E’ possibile passare dalla forma generica a quella normale e quindi conoscere il coefficiente di smorzamento e la pulsazione naturale.

## Esempio

Data la f.d.t. di II ordine generica porla in forma normale e calcolare  e n n

Si mette in evidenza 10 al denominatore e si semplifica

# Per cui confrontandola con il denominatore della forma normale

# Si nota che:

# 2 n = 0,5n2 = 2,5   per cui  e  

K n2 = 10  per cui  il guadagno statico K  vale 4.

Per effettuare l’analisi della risposta a gradino al variare del coefficiente è necessario determinare i poli e gli zeri.

Si ricorda che:

- i valori di s che annullano il denominatore vengono definiti poli della funzione di trasferimento. Sono quindi le soluzioni del polinomio di II grado del denominatore.

- I valori di s che annullano il numeratore vengono definiti zeri della funzione di trasferimento. Sono quindi le soluzioni del polinomio in s al numeratore.

# Esempio:

# Un sistema ha la seguente funzione di trasferimento:

determiniamo il guadagno statico, i poli e gli zeri.

# Determinazione del guadagno statico

Il guadagno statico si determina ponendo s = 0 quando abbiamo il coefficiente di s2 pari a 1. In caso contrario si eseguono le operazioni necessarie (di divisione) per renderlo tale.

K =  300

# Determinazione degli zeri

# Risolviamo la seguente equazione presente al numeratore:

# Z =  -3

# Determinazione dei poli

Risolviamo la seguente equazione di secondo grado presente al denominatore:

si ricorda che

per cui:

Per determinare la mappa poli – zeri della f.d.t. in esame si  utilizzano le seguenti istruzioni di Mat-lab

num=[1 3];

den=[1 10 1];

g=tf(num,den)

g1=100*g

pzmap(g1)

# Vediamo ora come il coefficiente di smorzamento  influenza la risposta al gradino.

# Esempio:

# Determinazione dei poli

Risolviamo la seguente equazione di secondo grado:

(denominatore f.d.t. naturale)

Applicando la nota formula per la soluzione di un’equazione di secondo grado si ottengono i due poli

da cui mettendo in evidenza  e portando tale termine fuori dalla radice si ottiene:

dividendo per 2 numeratore e denominatore si ottiene:

# Analisi dei casi al variare del coefficiente di smorzamento 

- caso

L’espressione dei due poli diventa:

=

cioè i  due poli diventano immaginari puri (non essendoci la parte reale) e la risposta al gradino si definisce oscillante

- caso

L’espressione dei poli diventa:

, essendo  sotto la radice avremo un numero negativo , possiamo alloro mettere in evidenza il segno -, ottenendo:

ricordando che si ha

I poli sono cioè complessi e coniugati e la risposta al gradino si definisce sottosmorzata

- Caso

I poli diventano:

i poli diventano perciò reali (non compare j) e coincidenti, la risposta si definisce a smorzamento critico, perché è la più veloce tra le risposte prive di oscillazioni

- caso

L’espressione dei poli resta: , i poli sono perciò reali e distinti la risposta al gradino viene definita sovrasmorzata, in quanto il coefficiente di smorzamento è così elevato da annullare le oscillazioni

# Confronto tra le varie risposte al gradino

Per realizzare i grafici con Mat-Lab si segueno le istruzioni seguenti:

## Esempio

La funzione di trasferimento è:

Si scrive sulla finestra di lavoro di Mat-Lab :

num=[100];                 polinomio al numeratore

den=[1 2 5];                coefficienti al denominatore

g=tf(num,den)          ’g’ è il nome che si da alla funzione di trasferimento

step(g)                       ci fornisce la risposta al gradino del sistema

il grafico risultante è:

Se si vuole mappa poli-zeri l’ istruzione da aggiungere è:     pzmap(g)

num=100;

den=[1 2 5 ];

g=tf(num,den)

pzmap(g)

# Text boxes

Real Axis

Imag Axis

Pole-zero map

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Mappa poli – zeri : i due poli sono posizionati sull’asse immaginario

Risposta oscillante: le oscillazioni rimangono di ampiezza costante, è un caso ideale in quanto presuppone nulli gli effetti dissipativi

Risposta sottosmorzata : le oscillazioni si smorzano gradualmente

Mappa poli-zeri : i poli sono complessi e coniugati sono posizionati sul piano di Gauss

Time (sec.)

Amplitude

Step Response

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

From: U(1)

To: Y(1)

Mappa poli - zeri: i poli sono reali e coincidenti e giacciono sul semiasse negativo dell’asse reale.

Risposta a smorzamento critico:

l’andamento è aperiodico. Il sistema si porta a regime in un tempo inferiore rispetto ai sistemi con >1