DIAGRAMMI DI BODE trinomi

Prendiamo in esame la seguente f.d.t.:

Funzioni con zeri o poli complessi coniugati

Supponiamo di trovare al denominatore il seguente polinomio:

D(s) s 2 2ns 2n              (1)

dove ωn è detta pulsazione naturale e ξ è detto smorzamento.

Risolvendo la (1), ovvero ricavandone i poli, si ottiene:

(2)

La natura di tali poli dipende dal segno del discriminante (ξ2-1); considerando che lo smorzamento ξ non può assumere valori negativi, si distinguono tre possibili casi:

1. se ξ>1 i poli risultano reali e distinti;

2. se ξ=1 i poli risultano reali e coincidenti;

3. se 0<ξ<1 i poli risultano complessi e coniugati.

In quest’ultimo caso occorrerà portare il polinomio nella forma di Bode:

(3)

Per effettuare l’analisi nel dominio della frequenza è sufficiente sostituire s con jω, ottenendo:

(4)

dove risulta perfettamente distinguibile al denominatore la parte reale e quella immaginaria.

Per tracciare il diagramma di Bode asintotico effettuiamo le seguenti ipotesi:

- ossia                    Con questa ipotesi i termini

e                            Possono essere considerati trascurabili rispetto a 1

Calcoliamo prima il modulo di

(5)

Nella nostra ipotesi diventa

Che espresso in dB diventa

Questa significa che una decade prima di  il nostro diagramma di Bode è una costante pari a

LA FASE sarà:

(5)

Nella nostra ipotesi si otterrà l’arcotangente di un numero molto piccolo e quindi pari a 0.

Questa significa che una decade prima di  il nostro diagramma di Bode per la fase è 0°.



Calcoliamo prima il modulo di  dal modulo della G(j)        (5)

Che espresso in dB diventa

determina il valore del picco di risonanza, in particolare :

minore è il valore di maggiore è il picco di risonanza     come mostra la figura sotto riportata

LA FASE sarà sempre riferendosi alla (4) e nell’ipotesi fatta:

ossiaCon questa ipotesi

Per cui i termini    e   1               sono trascurabili rispetto a

Il secondo termine del modulo scompare essendo moltiplicato per (minore di 1)

Calcoliamo prima il modulo di  dal modulo della G(j) (5)

Che espresso in dB diventa

da cui, considerato il fattore quadratico, si otterrà:

che introdurrà sul diagramma del modulo una pendenza di 40dB per ogni decade.

Per esempio se n = 10n

La retta scende di 40dB

Per esempio se n = 100n

La retta scende di ulteriori 40dB

(80db)

LA FASE sarà sempre riferendosi alla dalla (4):

e nell’ipotesi fatta

Ciò potrebbe sembrare errato poiché essendo la parte immaginaria quasi 0 e quella reale molto grande significherebbe trovare l’arcotangente di 0 che è 0.

Ma poiché si  tratta di fare l’arcotangente di un numero complesso con parte immaginaria molto piccola (ma non pari a 0) e parte reale molto grande e negativa si può osservare, anche graficamente, che il risultato è circa pari a -180°

ESEMPIO:

Tracciare i diagrammi di Bode del modulo e della fase della f.d.t.:

dove

- Risolvendo l’equazione di secondo grado del denominatore si trovano i poli della G(s).

I poli risultano complessi e coniugati

- Ricavati i poli  si determina la costante K di Bode ponendo s=0 e il valore

punto in cui avverrà l’intersezione con la retta di partenza del  grafico.

ponendo s=0

- Si calcola n e

- Possiamo ora tracciare il diagramma del MODULO

Per

Questo significa che una decade prima di  il nostro diagramma di Bode è una costante pari a -7,95 dB

Per

In corrispondenza di  n   avremo un picco di risonanza che dipende dal valore di 

Per                   prendendo in considerazione la decade dopo          ossia 10         si avrà

Per la decade successiva si scende di altri 40dB e ottengo i due punti che mi consentono di tracciare la retta con pendenza -40dB/decade

Per il diagramma della FASE

Per      <<1 avremo che l’argomento dell’arcotangente è prossima a zero quindi la fase è nulla.

Per valori di pulsazione che tendono a       , l’argomento tende a       mentre il denominatore

tende a zero per cui           tende a        .    Appena si supera        l’argomento diventa

negativo per cui la fase continua a decrescere e se la pulsazione è molto maggiore di l’argomento tende a zero e la fase va a -      .

Diagramma asintotico

OSSERVAZIONI

Se i poli o gli zeri sono reali e distinti si associa una pendenza di – 20dB una volta segnati sulla carta semilogaritmica.

Se invece i poli o gli zeri risultano reali e coincidenti si calcola n e si segna sulla carta logaritmica associando la relativa pendenza (-40db o +40db).

ESEMPIO (poli reali e distinti) :

Tracciare i diagrammi di Bode del modulo e della fase della f.d.t.:

Si ricavano i poli (non ci sono zeri né poli nell’origine)  e la costante K di Bode ponendo s=0 e il valore

;

punto in cui avverrà l’intersezione con la retta di partenza del  grafico.

Si verifica se i poli e gli zeri sono reali e distinti o complessi e coniugati. Essendo reali e distinti si associa una pendenza di – 20dB una volta segnati sulla carta semilogaritmica.

DIAGRAMMA DEL MODULO

DIAGRAMMA DELLA FASE

La decade prima del 1° polo (0,01-0,1) fa assumere alla retta una pendenza di – 45° db/dec  Pertanto, la retta, parte da 0,01 con una pendenza di 45° fino ad incontrare la decade del 2° polo (nel valore 0,05).

Da qui la retta assume una pendenza di – 45° .

fino ad incrociare la decade del 1° polo (nel valore 1) con una inclinazione totale di 90°.

Ora la retta dovrà assumere una pendenza di +45° (dovuta al 2°polo) e perciò assumerà una

pendenza totale di -90°+45° = -45° fino a portarsi al valore 5 della decade del 2° polo.

Da qui la retta assumerà una pendenza di +45°

del 2° polo portandosi ad una pendenza totale di 0°.

ESEMPIO (poli reali e coincidenti) :

Tracciare i diagrammi di Bode del modulo e della fase della f.d.t.:

Si ricavano i poli (non ci sono zeri né poli nell’origine)  e la costante K di Bode ponendo s=0 e il valore

.

punto in cui avverrà l’intersezione con la retta di partenza del  grafico

Essendo i poli reali e coincidenti si calcola n e si segna sulla carta logaritmica associando la relativa pendenza (-40db o +40db).

La G(s) nella forma di Bode diventa

- Possiamo ora tracciare il diagramma del MODULO

Per

Questo significa che una decade prima di  il nostro diagramma di Bode è una costante pari a -40 dB

Per

Per                   prendendo in considerazione la decade dopo          ossia 10         si avrà

considerato il fattore quadratico

Per la decade successiva si scende di altri 40dB e ottengo i due punti che mi consentono di tracciare la retta con pendenza -40dB/decade

Per il diagramma della FASE

Per      <<1 avremo che l’argomento dell’arcotangente è prossima a zero quindi la fase è nulla.

Per valori di pulsazione che tendono a       , l’argomento tende a       mentre il denominatore

tende a zero per cui           tende a        .    Appena si supera        l’argomento diventa

negativo per cui la fase continua a decrescere e se la pulsazione è molto maggiore di l’argomento tende a zero e la fase va a -      .

# Text boxes

Im



R e

Inclinazione  + 45°

Inclinazione  -40db

Inclinazione -20db

0,001            0,01            0,1               1               10              100            1000             104              105        rad/s

log

log 0,001=-3  ;  log0,01=-2log 0,1= -1log =0log 10=1log 100=2; log 1000=3             ecc..

100db

80db

60db

46dB

40db

20db

0db

-20db

-40db

-60db

-80db

-100db

-120db

-160db

Inclinazione  - 45°

Inclinazione totale - 90°

-45°                      -+45°

-45°                              +45°

Inclinazione  - 45°

0,001          0,01       0,05   0,1                1         5   10              100            1000             104          105          106

pulsazione  rad/s

+45

0°

-45°

-90°

-135°

-180°

-225°

-270°

n